Imagina 3DBot		ESP32 STEAMaker
Pin	Función	Pin	Función	Función extendida
0	--	GPIO03	RX	UART 0 RX
1	--	GPIO01	TX	UART 0 TX
2	Ultrasonidos (ECHO) / Pulsador	GPIO26	ADC2 CH9	DAC2
3	LED verde / Emisor IR	GPIO25	ADC2 CH8	DAC1
4	Ultrasonidos (TRIG)	GPIO17	TX	UART 2 TX
5	LED amarillo / Sensor línea izquierdo	GPIO16	RX	UART 2 RX
6	LED rojo / Sensor línea derecho	GPIO27	ADC2 CH7	ADC2-7 / TOUCH 7 / HSPI CS
7	Motor A	GPIO14	ADC2 CH6	ADC2-6 / TOUCH 6 / HSPI SCK
8		GPIO12	ADC2 CH5	ADC2-5 / TOUCH 5 / HSPI MISO
9		GPIO13	ADC2 CH4	ADC2-4 / TOUCH 4 / HSPI MOSI
10	Motor B	GPIO05	VSPI CSO
11	Receptor IR	GPIO23	VSPI MOSI
12	Motor B	GPIO19	VSPI MISO
13		GPIO18	VSPI CLK

Imagina 3DBot		ESP32 STEAMaker
Pin	Función	Pin	Función	Función extendida
A0	Zumbador	GPIO02	ADC2 CH2	TOUCH 2 / HSPI WP
A1	Sensor fotoeléctrico	GPIO04	ADC2 CH0	TOUCH 0 / HSPI CD
A2	LDR	GPIO35	ADC1 CH0
A3	NTC	GPIO34	ADC1 CH6
A4	--	--	SDA
A5	--	--	SCL
SDA	I2C	GPIO21	I2C	SDA / VSPI HD
SCL	I2C	GPIO22	I2C	SCL / VSPI WP

Imagina 3DBot		ESP32 STEAMaker
Pin		Pin	Función	Función extendida
GND		GND
AREF		RESET
VIN		VIN	VIN 7 a 12V
GND		GND
GND		GND
5V		5V
3V3		3V3
RST		RESET
5V		5V
		GPIO0	NC (No conectar)
		GPIO32	D0 - TARGETA µSD
		GPIO15	CLK - TARGETA µSD
		GPIO33	CMD - TARGETA µSD
		GPIO36	IOUT	Medida de intensidad
		GPIO39	VOUT	Medida de tensión